# Rzepin , dnia 2010-02-18

# Znak ZP 341/1/2010

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego „REMONT PLACU PRZY AL.WOLNOŚCI I ULICY DWORCOWEJ  W RZEPINIE.

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w  Rzepinie zgodnie z pkt. 1 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pytanie. Jaki należy uwzględnić udział nawierzchni z kostki granitowej kolorowej  (czerwonej czy brązowej w odniesieniu do płyt fontannowych) w całkowitej ilości nawierzchni?

Odpowiedź: Należy uwzględnić 40 m2 kostki granitowej multikolor red.

- Pytanie. Nawierzchnie w opisie technicznym, przedmiarze robót i przekroju chodnika znacznie się różnią, jaką kostkę należy uznać za właściwą do wykonania nawierzchni, z jaką właściwą podbudową , kolorem, wielkością i spoinowaniem?

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Spoinowanie należy wykonać miałem bazaltowym , kostka kolorowa w kolorze multikolor red , obrzeża wykonać z kostki granitowej 10 cm.

3.  Krawężniki w opisie technicznym, przedmiarze robót i przekroju znacznie

się różnią. Jakie należy uznać za właściwe, jaki typ krawężnika

granitowego prosty, czy skos należy uwzględnić w wykonawstwie, oraz

czy dopuszczalny jest standardowy ich wymiar ?

Odpowiedź: Do wyceny należy skalkulować krawężniki granitowe     uliczne o wymiarach 15 x 30 x 100 skośne.

- W kosztorysie i opisie zieleni nie uwzględniono wielkości roślin do      wykonania nasadzeń, jaką wielkość należy przyjąć?

Odpowiedź: Należy przyjąć następujące wielkości roślin

  - Róża pojemnik 1,5 L

  - Tawuła 5-8 pędów ( 60-80 cm)

  - Trzmielina pojemnik P9

  - Bukszpan 80 cm wys.

  - Tuja 80 cm wys.

  - Bluszcz pojemnik 1,5 L długości 120 cm.

- W załączniki dotyczącym wyposażenia nie podano typu reflektorów nawierzchniowych, czy mają to być dowolne reflektory, czy wskazany zostanie ich typ.

Odpowiedź: Projektor do wbudownia w chodniku klasa izolacji IP 67 odporność 1000 kg , z rastrem i filtrem koloru niebieskiego , źródło światła GLS 40 W

- W odniesieniu do darni trawnikowej nie określono rodzaju darni (autostradowa, sportowa, gazonowa) czy istnieje dowolność w jej wyborze?

Odpowiedź: Należy uwzględnić trawę gazonową.

- Proszę sprecyzować rodzaj cegły do wykonania klombów.

Odpowiedź: Należy przyjąć cegłę klinkierową pełną klasy I .

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba