Zał. Nr 9 do SIWZ ZP–271.19.2013

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych na terenie Gminy Rzepin

l. Wstęp.

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) są to czynności, których celem jest zapewnienie bezpiecznej przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

-    usuwanie śniegu - zapobieganie powstawaniu śliskości

-    zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy: wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 10 do SIWZ ZP–271.19.2013. W/w prace będą wykonywane na drogach gminnych na terenie GMINY Rzepin.

1.2. Określenia podstawowe

Miesiąc ryczałtowy zimowego utrzymania - miesięczny koszt prowadzenia ZUD -wykonywanie na danym zadaniu czynności związanych z utrzymaniem bezpiecznej przejezdności przez sprzęt wykonujący usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie          z określonym standardem dla danej drogi.

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na

nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania

a mianowicie:

-gołoledź jest to warstwa lodu o gr. około1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.

-lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu lodu lub opadu deszczu.

-zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, o grubości do kilku centymetrów, bądź nieusuniętej, zalegającej nawierzchnię warstwy śniegu o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy.

Śliskość pośniegowa -jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

Utrzymanie czystości i porządku w przypadku braku opadów śniegu

W przypadku braku opadów śniegu , w ramach akcji zimowej Wykonawca utrzymywać będzie czystość i porządek na drogach ulicach, chodnikach i przystankach objętych zimowym utrzymaniem,( zamiatanie chodników i alejek w parkach , opróżnianie  koszy ulicznych, utrzymywanie czystości na przystankach PKS objętych zimowym utrzymaniem , wywóz nieczystości )

1.3. Wymagania ogólne i jakość robót

Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie zimowym objętym umową określa się na czas od 15.11.2013 do 15.04.2014

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub powstałe na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg.

- Materiały

Materiały do ZUD gromadzi Wykonawca we własnym zakresie na bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania.

Na wszystkie materiały stosowane do ZUD Wykonawca, zobowiązany jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, na środki chemiczne dodatkowo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Ponadto używane materiały powinny spełniać wymagania Ustawy o odpadach (Dz.U. 2001r., Nr 62, poz.628)

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

A. Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej:

1.	sól kamienna

2.	sól drogowa

3.	chlorek wapnia techniczny

4.	chlorek magnezu

5.	solankę

6.	jednorodną mieszankę soli z chlorkiem wapnia

7.	mieszaniny soli kamiennej z chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu w stosunku 3:1    lub 2:1

B. Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:

1.	piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm

2.	jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym 96-97% i 3-4% soli.

3.	żwir

C. Do uszorstnienia ubitego śniegu:

1.	piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm

2.	grysy łamane o uziarnieniu do 4 mm,

3.	jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w stosunku do masy 96-97%i3-4% soli.

Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawania śliskości lub jej likwidacji. W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy stosować odpowiednie metody i dawki materiałów uszorstniających.

3. Sprzęt

3.1 Sprzęt do usuwania śliskości:

-	pługo-piaskarki

-	pługo-solarki

Oferent przedstawi wykaz sprzętu, którym dysponuje i zobowiąże się do używania go na drogach gminnych. W SIWZ jest określona minimalna ilość jednostek sprzętowych, jaką powinien posiadać Wykonawca ZUD konieczną do właściwego prowadzenia ZUD na terenie Gminy Rzepin. Brak minimalnej ilości jednostek sprzętowych stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

Wykonawca wykorzystuje taką ilość jednostek sprzętowych, jaka jest niezbędna do prowadzenia ZUD zgodnie z założonymi standardami przy panujących warunkach atmosferycznych.

Uwaga: Wykonawca do wykonania zadania musi posiadać wystarczającą ilość ładowarek do załadunku piaskarek, solarek itp.

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w §38 i §39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r.(Dz.U.2004r., Nr 34, poz. 300) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.

  - Sprzęt do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu:

-          pługi lemieszowe lekkie, średnie i ciężkie,

-	równiarki różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym,

-	pługi wirnikowe,

- ładowarki,

- ciągniki kołowe z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym

3.3	Sprzęt do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania:

-          pługi lemieszowe i równiarki.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne               o wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewnić długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zalecany napęd na dwie lub więcej osi.

Odkładnice powinny być przestawne na skręt w prawo lub lewo w zależności od miejsca prowadzenia prac.

##### Odkładnice

Powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwości odchylania się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę.

##### Lemiesze

W zależności od pracy jaką mają wykonać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego, do zrywania naboju śnieżnego używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali.

##### Czołownice

Konstrukcja płyty czołowej oraz jej umocowanie musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulacje wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwić szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

- Wykonanie robót

Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca jest zobowiązany do. całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu dostępności telefonicznej (każda jednostka sprzętowa musi być wyposażona w telefon komórkowy). Składanie meldunków do dyżurnego winno się odbywać z częstotliwością żądaną przez Zamawiającego. ZUD należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest stan utrzymania jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadów śniegu i występowania zjawiska śliskości zimowej jak również czas występowania tych odstępstw.

Na drogach objętych IV, V, VI standardem zimowego utrzymania mogą występować utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania.

Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie dróg  i chodników ma na celu usuniecie śniegu z jezdni  i poboczy dróg oraz chodników, obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnie, parkingi itp. Odśnieżanie chodników położonych w bezpośrednim sąsiedztwie posesji prywatnych nie jest przedmiotem przetargu, gdyż należy do obowiązków właścicieli przyległych do drogi posesji. Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Wybór systemu odśnieżenia zależy od:

-	standardu zimowego utrzymania dróg,

-	warunków atmosferycznych.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne) niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizacje pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizacyjnymi przy udziale policji. Każdorazowo działania takie winny być uzgadniane i akceptowane przez zamawiającego.

Zasady odśnieżania:

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy zaczynać od osi jezdni. Przy intensywnych opadach śniegu zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów. W pracy zespołu dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość   (min. 50,0 m.), przesunięcie między lemieszami powinno być takie aby nie pozostawał śnieg na jezdni. Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie z tymi jezdniami jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

Zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Pojęcia ogólne:

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Gołoledź - przymarznięta do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu - pokrywająca ją całkowicie lub częściowo warstewka o grubości kilku milimetrów, przymarznięta do nawierzchni, zlodowaciała lub ubita, nieusunięta warstwa śniegu o grubości do kilku centymetrów, zalegająca nawierzchnię warstwa o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy.

Śliskość pośniegowa- jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego, zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości, w związku z powyższym należy stosować odpowiednie metody i dawki materiałów uszorstniających.

Zapobieganie gołoledzi i szronu.

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od -6'C do +1 *C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85%      i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy.

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżająca się spadła do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, lub nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

-	mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody, zanim temp. powietrza spadnie poniżej 0°C.

-	rozsypanie odladzających środków chemicznych

Likwidowanie świeżego opadu śniegu.

Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługa można likwidować za pomocą środków chemicznych rozsypując je na nawierzchni.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie               i chemicznie tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstnione.

Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciałego śniegu.

Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypywane kruszywem w ilości 60-100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr    i ruch pojazdów.

Uszorstnienie ubitego śniegu.

Warstwy te powinny być posypywane jedno lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem          w ilości 100-150 g/m2.

Usuwanie śnieżnego opadu śniegu można usuwać wyłącznie mechanicznie.

Do uszorstnienia ubitego śniegu stosować jedno lub dwukrotne posypywanie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100-160 g/m2.

5. Zasady odbioru robót zimowych.

Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy.

W czasie wykonywania ZUD Wykonawca będzie składał codzienne raporty dotyczące czasu pracy sprzętu i ilości zużytego materiału w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego będzie kontrolował stan dróg i sposób prowadzenia robót.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń będzie spisywany protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową. W przypadkach rażących zaniedbań Urząd Gminy Rzepin będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, zdarzenia i wypadki drogowe spowodowane wskutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg.

1. Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie zapisów w terminarzu prowadzonego zimowego utrzymania dróg i chodników  w Urzędzie Miejskim Rzepin.

2. Pracownik Urzędu Miejskiego przeprowadza wyrywkową kontrolę

grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżone) oraz szerokości odśnieżania.

3. Odbiór wyrywkowy, częściowy odbywa się w ciągu kilku godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

4. W przypadkach, gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić bezzwłocznie Urząd Miejski w Rzepinie.

5. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt. 4, Urząd Miejski w Rzepinie nie obciąża Wykonawcy karami.

6. W ciągu tygodnia należy przeprowadzać kontrolę – jeśli nie wystąpiły opady śniegu: codziennie innego odcinka dróg utrzymywanych w IV standardzie, co dwa - trzy dni na drogach utrzymywanych w V i VI standardzie, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości.

1.	Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie zapisów w terminarzu   prowadzonego   zimowego   utrzymania   dróg  i chodników  w  Gminie Rzepin.

2.	Pracownik Urzędu Miejskiego w Rzepinie przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków a także szerokości i długości sypania tych środków oraz grubości pozostawionej warstwy śniegu na jezdni i poboczu i szerokości odśnieżania.

3.	Odbiór wyrywkowy, częściowy odbywa się w ciągu kilku godzin od wykonania pracy, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

4.	W ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę:

-           codziennie innego odcinka drogi utrzymywanej w IV standardzie.

-      co dwa, trzy dni na drogach utrzymywanych w V i VI standardzie, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

5.	W przypadkach, gdy wystąpią nadzwyczaj trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych środkach technicznych i materiałowych prowadzić pracę zgodnie ze standardem, bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie Urząd Miejski w Rzepinie.

6.	W przypadkach stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową.

Wynagrodzenie za wykonane usługi.

Faktura zostanie zrealizowana wyłącznie na podstawie potwierdzenia wykonania prac sporządzonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Zapłata faktury nastąpi w terminie do 21 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu.

Zimowym utrzymaniem na terenie Miasta i Gminy Rzepin objętych jest łącznie                        35,00 km dróg gminnych z tego w poszczególnych standardach:

    - Standard IV – 10,80 km

    - Standard V  –  11,55 km

    - Standard VI – 12,65 km

Drogi te są oznaczone wg poszczególnych standardów zimowego utrzymania na mapie administracyjnej Miasta i Gminy Rzepin  dostępnej w Urzędzie Miejskim   oraz  21 km chodników i alejek w parkach

Zał. Nr 10 do SIWZ ZP-341/14/2010

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM

- W GMINIE RZEPIN

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - Luźny - 3 godz. - Zajeżdżony - występuje - Języki śnieżne - występują - Zaspy - do 3 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 3 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 3 godz. - śliskość pośniegowa – 5godz. - lodowica - 1 godz. |
| 2. | V | Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - Luźny - 8 godz. - Zajeżdżony - występuje - Nabój śnieżny - występuje - Zaspy - występują - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 5 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - śliskość pośniegowa - 8 godz. |
| 3. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych. | - Luźny - występuje - Zajeżdżony - występuje - Nabój śnieżny - występuje - Zaspy - występują - do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po ośnieżeniu - 2 godz. |

Zał. 10A Do ST ZUD

WYKAZ DRÓG I ULIC Z PODZIAŁEM NA STANDARTY UTRZYMANIA  W OKRESIE ZIMOWYM

- W GMINIE RZEPIN

## Ulice i drogi  przeznaczone do utrzymania w  IV standardzie  zimowego utrzymania

## ( 10,80 km dróg i  9,0 km chodników)

Lp.        Nazwa ulicy i drogi gminnej

- Nowotki/ Nadtorowa

- Dworcowa

- Zielona

- Wojska Polskiego

- Kościuszki

- Kilińskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Poznańską

- Poznańska

- Boh.Radz.

- Plac Ratuszowy

- In.Wojennych

- Aleja Wolności

- B.Chrobrego

- Hanki Sawickiej

Chodniki przy w/w ulicach. Pasaż przy budynku Chrobrego29 wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz schodami od strony ul.Al.Wolności i Chrobrego

- Droga do Lubiechnia Małej od dr. woj. 134 do końca zabudowań we wsi Lubiechnia Mała

- Droga Starościn Kolonia

## Ulice i drogi  przeznaczone do utrzymania w  V standardzie  zimowego utrzymania

11,55 km dróg i  4,6 km chodnika)

Lp.        Nazwa ulicy i drogi gminnej

- Kolejowa

- Sienkiewicza z dojazdem do Przedszkola nr 3 w Rzepinie

- Walki Młodych

- Plac Kościelny

- Zachodnia

- Celna

- Mieszka I-go

- M.Konopnickiej

- Świerczewskiego

- Św. Huberta

- Nadtorowa

- Sikorskiego

- Sosnowa

- Podlaska

Chodniki przy w/w ulicach.

- Droga gminna  Starościn –do dr. woj. 134

- droga gminna Rzepin-Lubiechnia Wielka

- Kowalów – ul. Spokojna, Kolejowa, Słubicka ( od skrzyżowania z ul.Radowska do tablicy miejscowości) ul.Polna

## Ulice i drogi  przeznaczone do utrzymania w  VI standardzie  zimowego utrzymania

(12,65 km dróg i  7,4 km chodników )

Lp.        Nazwa ulicy i drogi gminnej

- Brzozowa

- Bema

- Boczna

- Bukowa

- Dębowa

- Grzybowa

- Kalinowa

- Konwaliowa

- Jagodowa

- Kasztanowa

- Klonowa

- Kwiatowa

- Morelowa

- Świerkowa

- Wrzosowa

- Wiśniowa,

- Śliwkowa,

- Morelowa

- Agrestowa

- Czereśniowa

- Poziomkowa

- I-go Maja

- Wąska

- Kraszewskiego

- Partyzancka

- Północna

- Krótka

- Akacjowa

- Ogrodowa

- Leśna

- Łąkowa

- Lipowa

- Rolna

- Ratuszowa

- Nadrzeczna

- Zapłocie

- Prusa

- Reja

- Pocztowa

- Łokietka

- Fabryczna,Słoneczna

- Droga wewnętrzna przy Cmentarzu Komunalnym( obok bloków ) , odcinek od ul. Chrobrego do parku przy cmentarzu komunalnym, droga za bazarem

- Przystanki PKS w Rzepinie i Kowalowie

- Alejka w parku przy cmentarzu komunalnym w Rzepinie , w centrum Rzepina przy Obelisku , koło fontanny u zbiegu ulic: Dworcowa-Al.Wolności

Chodniki przy w/w ulicach

- Na interwencję telefoniczną pracownika Urzędu – drogi gminne w m.Sułów,

Serbów,Starków, Lubiechnia Wielka, dojazd do posesji w Rzepinie przy ulicy H.Sawickiej 33 , Partyzanckiej 16.