strona

SPIS  TREŚCI      	                            1-2

I. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA - część  ogólna				3

1. Dane  ogólne										3

1.1. Zadanie: Regulacja  zbiorników wodnych					3

1.2. Przedmiar  i  zakres  robót							3

1.3. Roboty  towarzyszące								3

1.4. Organizacja  robót, przekazanie  placu  budowy			3

1.5. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich				4

1.6. Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska				4

1.7. Warunki  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrona

przecipożarowa  nabudowie							4

1.8. Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu					5

1.9. Ogrodzenie  placu  budowy							5

1.10. Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót 				5

i  kategorii  robót

1.11. Określenia  podstawowe							5-9

2. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów 				9-10

budowlanych

3. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn

do  wykonywania  robót  budowlanych					10-11

4.Wymagania  dotyczące  środków  transportu				11-12

4.1. Transport  poziomy								11

4.2. Transport  pionowy								11-12

5. Wymagania  dotyczące  właściwości  wykonania 			12-14

robót budowlanych

6. Kontrola, badania  oraz  odbiór  wyrobów					14-17

i  robót  budowlanych

6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót						14-15

6.2. Pobieranie  próbek								15-16

6.3. Badania  i  pomiary								16

6.4. Badania  prowadzone  przez  inspektora 				16

nadzoru  inwestorskiego

6.5. Dokumentacja  budowy							16-17

7. Wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru  robót			17-18

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru, obmiaru  robót

i  prowadzenia  książki  obmiaru						17

7.2. Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów			17-18

7.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy						18

7.4. Czas  przeprowadzania  pomiarów					18

8. Odbiór  robót  budowlanych							18-22

8.1. Rodzaje  odbiorów								18

8.2. Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikajacych 		18-19

8.3. Odbiory  instalacji  i  urządzeń  technicznych				19

8.4. Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy					19

8.5. Rozruch  technologiczny							19-20

8.6. Odbiór  końcowy								20

8.7. Odbiór  po  okresie  rękojmi							20

8.8. Odbiór  ostateczny  pogwarancyjny					21

8.9. Dokumenty  do  odbioru  obiektu  budowlanego			21

9. Rozliczenie  robót									22

10. Dokumenty  odniesienia								22

II. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 			23-52

1. B.01.00.00. Roboty  przygotowawcze					23-24

2. B.02.00.00. Roboty  ziemne							25-28

4. B.03.00.00. Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe				29-49

5. B.04.00.00. Kanały  rurowe							50-52

I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - część  ogólna

# 1. Dane  ogólne

1.1.	Zadanie: Regulacja zbiorników wodnych

Gmina: Rzepin

województwo: lubuskie

ZAMAWIAJĄCY:	Urząd Miejski w Rzepinie

1.2.	Przedmiar i zakres robót

Roboty obejmują:

Rególacja zbiorników wodnych w m. Gajec, Serbów i Sułów

Roboty inżynieryjsko-budowlane obejmują pogłębianie, czyszczenie zbiorników wodnych. Wykonanie i udrożnienie rurociągów stabilizujących wodę w zbiornikach Serbów i Sułów.

Wyszczególnienie robót na poszczególnych obiektach przedstawiają się następująco:

Odmulenie zbiornika wodnego w m. Gajec gm. Rzepin

1    Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp obmiar = 450m2

Wyszczególnienie robót:

- Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub z dna zbiornika.

2    Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia obmiar = 0,06ha

Wyszczególnienie robót:

- Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi.

- Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy.

- Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stosy.

- Zrąbkowanie drągowiny, gałęzi i krzaków

3    Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w

gruncie kat.III obmiar = 10*50*2 = 1000,000m3

Wyszczególnienie robót:

- Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu.

- Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie.

- Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu.

4    Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi przy kategorii roboty

obmiar = 1890m3

Wyszczególnienie robót:

- Ustawienie pogłębiarki i rurociągu.

- Wydobycie urobku z przetransportowaniem na odkład w miejsce wskazane przez inwestora

- Przestawianie pogłębiarki w czasie pracy.

- Zebranie kotwic, sprzętu i taboru pomocniczego po zakończeniu roboty.

5    Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1

m wykopu - kat.gr.I-IV obmiar = 1000m3

Wyszczególnienie robót:

- Rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwą o grubości 20 cm z

nadaniem spadku plantowanej powierzchni w kierunku cieku.

- Wyrównanie rozplantowanej powierzchni.

- Wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umożliwiających spływ wód.

Zbiornik – Sułów

1 .Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia obmiar = 	ha

działka nr 38

0,13	0,130

A (suma częściowa)	----------

0,130

działka nr 73

0,03	0,030

B (suma częściowa)	----------

0,030

RAZEM	0,160ha

Wyszczególnienie robót:

- Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi.

- Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy.

- Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stosy.

- Zrąbkowanie drągowiny, gałęzi i krzaków

2  Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi przy kategorii roboty II obmiar = 0,16*0,2*10000 = 320,000m3

Wyszczególnienie robót:

- Ustawienie pogłębiarki i rurociągu.

- Wydobycie urobku z przetransportowaniem na odkład w miejsce wskazane przez inwestora.

- Przestawianie pogłębiarki w czasie pracy.

- Zebranie kotwic, sprzętu i taboru pomocniczego po zakończeniu roboty.

3  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III obmiar = 105m3

Wyszczególnienie robót:

- Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu.

- Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie.

- Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu na odkład.

4  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 58m

Wyszczególnienie robót:

- Wyrównanie dna wykopu.

- Opuszczenie rur do wykopu.

- Ułożenie przewodu z przycięciem.

- Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

- Wykonanie dołka pod złącze.

- Wciśnięcie rury w złącze.

5  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = 105m3

Wyszczególnienie robót:

- Przemieszczenie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm.

6  Wyloty drenarskie W-3 o śr. 20 cm obmiar = 1wylot.

Wyszczególnienie robót:

- Wykonanie wykopu pod wylot.

- Ułożenie podsypki z pospółki.

- Wykonanie obudowy i stopnia z betonu.

- Obsadzenie kratki w rurze  betonowej.

- Ułożenie wylotu lub rury z ocementowaniem styków.

- Zasypanie przestrzeni wokół budowli.

- Ubezpieczenie betonem dna i skarpy (kol.04-09).

- Darniowanie skarp z przybiciem kołkami.

- Rozplantowanie pozostałej ziemi.

7  Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV obmiar = 12m

Wyszczególnienie robót:

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Sprawdzenie parametrów dołu montażowego oraz rewizyjnego.

- Montaż toru.

- Opuszczenie i montaż wiertnicy na dnie wykopu.

- Ustawienie hydraulicznego agregatu napędowego na powierzchni terenu.

- Połączenie przewodów.

- Opuszczenie i montaż rury przeciskowej.

- Wiercenie z ręcznym usuwaniem ziemi z przewiertu na zewnątrz dołu montażowego.

- Demontaż urządzeń po dokonaniu przewiertu.

- Oczyszczenie rurociągu 20.0 cm przy głębok.ułożenia 1.2-1.3 m w gruncie kat.II-III obmiar = 400m

Wyszczególnienie robót:

- Wykonanie odkrywek roboczych.

- Wyjęcie rurek z odkrywek i oczyszczenie ich z mułu.

- Oczyszczenie rurociągu między odkrywkami przez przeciągnięcie drutu.

- Oczyszczenie dna w odkrywkach i ułożenie uprzednio wyjętych rurek.

- Przykrycie rurociągu ziemią urodzajną i zasypanie odkrywek.

Zbiorniki - Serbów dz nr 9, 48, 49, 44

1	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia obmiar = 	ha

działka nr 9

0,02	0,020

A (suma częściowa)	----------

0,020

działka nr 48

0,07	0,070

B (suma częściowa)	----------

0,070

działka nr 49

0,06	0,060

C (suma częściowa)	----------

0,060

działka rn 44

0,2	0,200

D (suma częściowa)	----------

0,200

RAZEM	0,350ha

Wyszczególnienie robót:

    - Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi.

    - Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy.

    - Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stosy.

    - Zrąbkowanie drągowiny, gałęzi i krzaków

2	Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi przy kategorii roboty II obmiar = 0,35*0,2*10000 = 700,000m3

Wyszczególnienie robót:

    - Ustawienie pogłębiarki i rurociągu.

    - Wydobycie urobku z przetransportowaniem na odkład w miejsce wskazane przez inwestora.

    - Przestawianie pogłębiarki w czasie pracy.

    - Zebranie kotwic, sprzętu i taboru pomocniczego po zakończeniu roboty.

- Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu obmiar = 8+20,5 = 28,500m

Wyszczególnienie robót:

  - Wydobycie namułu z przewodu przepustu.

  - Przerzucenie namułu poza trasę rowu i rozplantowanie (lp. 01).

  - Odkopanie rurociągu i usunięcie zniszczonych rur.

  - Wyrównanie podłoża i wykonanie podsypki z ręcznym ubiciem.

  - Ułożenie rur z uszczelnieniem podwójną warstwą papy na lepiku i zaprawą cementową.

  - Izolacja rurociągu przez dwukrotne posmarowanie lepikiem (lp. 02).

  - Obsypanie przewodu ziemią z ręcznym ubiciem i uformowaniem nawierzchni przejazdowej z pospółki z ubiciem

Zbiorniki - Serbów rurociąg

1   Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III obmiar = 1,0*1,1*270 = 297,000m3

Wyszczególnienie robót:

    - Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu.

    - Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie.

    - Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu na odkład.

2	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.45 cm wraz z obsypką obmiar = 0,6*270 = 162,000m2

Wyszczególnienie robót:

    - Wyrównanie dna wykopu.

    - Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu.

    - Rozścielenie materiałów.

    - Ubicie ręczne warstwami co 10 cm.

3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 270m

Wyszczególnienie robót:

    - Wyrównanie dna wykopu.

    - Opuszczenie rur do wykopu.

    - Ułożenie przewodu z przycięciem.

    - Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

    - Wykonanie dołka pod złącze.

    - Wciśnięcie rury w złącze.

4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym obmiar = 2szt

Wyszczególnienie robót:

    - Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu.

    - Wykonanie podsypki z pospółki.

    - Ustawienie kinety.

    - Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej.

    - Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego.

    - Założenie pokrywy lub wpustu.

5   Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w    gruncie kat. I-III obmiar = 297m3

Wyszczególnienie robót:

    - Przemieszczenie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm.

- Wyloty drenarskie W-3 o śr. 20 cm obmiar = 1wylot.

Wyszczególnienie robót:

  - Wykonanie wykopu pod wylot.

  - Ułożenie podsypki z pospółki.

  - Wykonanie obudowy i stopnia z betonu.

  - Obsadzenie kratki w rurze  betonowej.

  - Ułożenie wylotu lub rury z ocementowaniem styków.

  - Zasypanie przestrzeni wokół budowli.

  - Ubezpieczenie betonem dna i skarpy (kol.04-09).

  - Darniowanie skarp z przybiciem kołkami.

  - Rozplantowanie pozostałej ziemi.

1.3.	Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy teren budowy znajduje się na terenie zakładu przemysłowego, szpitala itp. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

1.4.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące

w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym

i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznakowania instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.5.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska ma placu budowy

i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp.

1.6.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.	Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.8.	Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiającemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego

inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców

planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

-  ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

-  właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania

materiałów i elementów budowlanych,

- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,

szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,

-   uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego

w rejonie budowy.

1.9.	Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia.

1.10.	Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Odmulenie zbiorników    		   	          - kod CPV 45247110-4

1.11.	Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności

remontowanego obiektu zabytkowego),

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub

terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie

i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych

oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych

(reperów),

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiekty budowlanego,

- pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz

odkształceń,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów

budowlanych lub elementów ulegających zakryciu,

- pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie

użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p.zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiekty budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze  udział w  sprawdzianach  i  odbiorach robót zakrywanych

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy

i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług

i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja

2004 r.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony

w przepisach).

# 2. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymaga} podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi

w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące postawę ich wykonania,

a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie

z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzory inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych

i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

►	Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

►	Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do wykonania robót,

a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest

w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem  projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniamy bez jego zgody.

# 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

# 4. Wymagania  dotyczące  śrdków  transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

- Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz  na  terenie czynnych zakładów.

# 5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu

i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, wykażą się

co najmniej dwuletnią  praktyką  budowlaną  przy  zabytkach  nieruchomych  oraz  posiadają wyższe  studia w zakresie konserwacji zabytków oraz

zaświadczenie  konserwatora zabytków  właściwego  dla  miejsca

zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót przygotowawczych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty przygotowawcze większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

-   szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

-   metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

-   harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,

-   plany zatrudnienia,

-   zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,

-   instrukcje montażowe i bhp,

-   rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

Projekt technologii i organizacji montażu

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.

Czynności  geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

# 6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizację umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości.

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

a/  Cześć ogólna określa:

- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.

b/  Cześć szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,

-   wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

-   sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,

-   urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań, ich częstotliwości są określone

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały szczegółowo określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania  i  pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- projektem budowlanym na część wymagalną,

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- operaty geodezyjne,

- książkę obmiarów robót,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z

Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności

dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

# 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub

w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji

w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnia w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas  przeprowadzania  pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

# 8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbiorów robót określa umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych

Przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu należy przeprowadzić próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych, które obejmują:

-   instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne,

-    urządzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących

z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego.

Do pełnego „produkcyjnego” rozruchu technologicznego, równoznacznego

z przystąpieniem do eksploatacji, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.

8.6. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych,

a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

- Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

-  umowy o wykonaniu robót budowlanych,

- protokołu odbioru końcowego obiektu,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych

w takcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone

wady),dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie

rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, poteierdzone  przez  projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz

z  geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zammienne),

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy,montazu i ksiakê obmiarów(orginaly)

- wyniki badañ kontrolnych oraz badañ labolatoryjnych , zgodnie ze szczególowymi specyfikacjami technicznymi  i Programem zapewnienia jakości,

- protokoły odbiorów częśćiowych, etapowych,robót zanikających

i ulegających zakryciu.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Rozliczenie robót

Zasady rozliczania i płatności  za wykonywane roboty zostały określone

w  umowie.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

a) jednostka autorska

Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych

Jan Turowski

Santocko ul. Wiejska 31 66-415 Kłodawa

d) Zestawienie specyfikacji technicznej

-  Numer specyfikacji B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze

-  Numer specyfikacji B.02.00.00 - Roboty ziemne

-  Numer specyfikacji B.03.00.00 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe

-  Numer specyfikacji B.04.00.00 - Kanały rurowe

Szegółowe przepisy , Polskie Normy , aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie  II  (1÷8) każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

II.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.   B. 01.00.00   Roboty  przygotowawcze

►  WSTĘP

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, przygotowania terenu do robót.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                i mające na celu przygotowania terenu do robót w obiektach:

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00	Przygotowanie terenu do robót

B.01.01.01	Ścinanie krzewów i traw

Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

►  MATERIAŁY

Dla robót: B.01.01.00 materiały nie występują

► SPRZĘT

Do przygotowania terenu może być  użyty dowolny sprzęt

► TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

► WYKONANIE ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych terenu należy:

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

•  Przygotowanie terenu, dotyczy B.01.01.00

-  krzewy ściąć  mechanicznie i ręcznie posegregować, obciąć  wierzchołki i gałęzie. Złożyć  w stosy i zrąbkować. Teren uporządkować.

►  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót  przygotowawczych  podano w  dziale  wykonanie  robót.

► OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

dla 	B.01.01.01 	[ha];

► ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

►  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

► UWAGI SZCZEGÓŁOWE

- Ilość  robót przygotowawczych mogą uleć  zmianie na podstawie obmiaru powykonawczego i zatwierdzeniu przez  Inżyniera .

2.  B. 02.00.00 ROBOTY   ZIEMNE

► PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania

dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych

Zakres  stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              i kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych  w  punkcie 1.1

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01.00	Wykopy

B.02.01.01	Wykopy koparkami

B.02.02.00	Plantowanie terenu

B.02.02.01	Rozścielenie ziemi

B.02.02.02	Plantowanie ziemi

B.02.03.00	Czyszczenie z namułu

B.02.04.00    Zasypanie wykopów, warstwy filtracyjne,podsypki,zasypki

i nasypy

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodności                     z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

►   MATERIAŁY

-  do wykonania robót: B.02.01.01; 02.01.02; 02.02.01; 02.02.02 i 02.02.03 materiały nie występują

-  Pozycja B.02.04.00

Należy wykonać z materiału określonego w PT. I w uzgodnieniu z Inżynierem.

Zasypanie wykopów fundamentowych wykonać warstwami ca 30cm

z zagęszczeniem:

–	max średnica ziaren d < 12 mm

–	wskaźnik  różnorodności u > 5

–	współczynnik  filtracji  przy zagęszczeniu Js= 1,0    k > 5m/s

–	zawartość -	 części organicznych J < 2%

–	odporność -	 na rozpad  < 5%

►  SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

►  TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

► WYKONANIE  ROBÓT

•  Wykopy wg. B. 02.01.00

-   Sprawdzenie zgodności warunków  terenowych z projektowymi.

Przed wystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym

celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych

w  nawiązaniu do  badań geologicznych.

-  Zabezpieczenie skarp wykopów

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach skalnych o nachyleniu 2:1

–	w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

–	w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia

–	w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu, powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

- 	Tolerancje wykonania wykopów, dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu    wykopów wynoszą 5 cm

-  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

-	Wykopy powinny być  wykonywane bez naruszenia  naturalnej struktury gruntu

-	W-wa gruntu o gr. 20 cm położone nad projektowanym poziomem posadowienia  powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu

-	W przypadku przegłębieniu wykopu niżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem, celem podjęciu odpowiednich decyzji

•  Warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki i nasypy  B.02.04.00

-  Wykonawca może przystąpić  do wykonywania podsypek i warstw

filtracyjnych po uzyskaniu zezwoleń Inżyniera, potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

- Wykonawca może przystąpić  do zasypywania wykopów po uzyskaniu

zezwolenia Inżyniera co powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

-   Plantowanie terenu dotyczy B.02.02.00

Plantowanie terenu można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia Inżyniera .Plantowanie

przeprowadzić zgodnie z PT.Po zakończeniu należy wykonać nawożenie i siew traw w ilościach podanych w pkt 2.4

-  Czyszczenie z namułu dotyczy B.02.03.00

Po  uzyskaniu  zgody Inżyniera  można przystąpić do usuwaniu namułu ,

w miejscach określonych w PT, po wyznaczeniu geodezyjnym miejsc i odcinków.

Po wydobyciu namułu na pobocze lub skarpę  namuł należy rozplantować i ubić

po  wyrównaniu. Pasy wzdłuż wykonywanych  robót  o szerokości  0,5 m

należy oczyścić. W przypadku braku możliwości rozplantowania urobku należy go wywieźć w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Urobek wydobyty ze zbiorników w Serbowie i Sułowie należy przewidzieć do wywiezienia poza teren zbiorników na odległość do 1 km.

►  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu   powinny  obejmować:

- sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót

- kontrola  prawidłowości  wytyczenia  robót  w  terenie

- sprawdzenie  przygotowania  terenu

- kontrola  rodzaju  i  stanu  gruntu

- sprawdzenie  wymiarów  wykopu

- sprawdzenie  zabezpieczenia  i  odwodnienia

Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem

w  Dzienniku  Budowy.

►  Obmiar  robót

Jednostka  obmiarowa  jest  dla:

B.02.01.01,                                        (m3)

B.02.02.01,   B.02.02.02.                   (m3)

B.02.02.03.                                         (ha)

B.02.03.00.                                         (m)

B.02.04.00.                                          (m3)

►  Odbiór  robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  SST  Wymagania  Ogólne.

Roboty  ziemne  związane  z  wykonywaniem   uznaje  się  zgodne

z  dokumentacją  projektową, niniejszym  SST  i  wymaganiami  Inżyniera, jeżeli   wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej

i  niniejszej  Specyfikacji...  dały  wynik  pozytywny.

4.  B.03.00.00   KONSTRUKCJE   BETONOWE  I   ŻELEBTOWE

►  PRZEDMIOT  I  ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych

i żelbetowych.

Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych

z budową małych budowli wodnych (mnichów, zastawek, przyczółków przepusto- zastawek.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartych                     w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami poddanymi w SST część „Wymagania ogólne”

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości wyższej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie większej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody kruszywa mineralnego o funkcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek zwykłych

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn betonowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

W/c - wskaźnik wodno - cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń

od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi

i  sprzętu.

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonanych na miejscu.

-   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

► MATERIAŁY

• Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

-	Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

-	Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r.,

Nr 92, poz. 881),

-	Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r.,  Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub   PN-ENV 206-1:2002  oraz  warunkach  technicznych D2.

•  Wymagania szczegółowe

- Składniki mieszanki betonowej

Cement

a)	Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002  o następujących klasach wytrzymałościowych:

▪	klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

▪	klasa 42,5 - do betonu klasy B30 i wyżej,

▪	klasa 52,5 - do betonu klasy B30 i wyżej

b)	Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2.

c)	Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

▪	oznaczenie,

▪	nazwa wytwórni i miejscowości,

▪	masa worka z cementem,

▪	data wysyłki,

▪	termin trwałości cementu.

d)	Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo (atest) wraz

z  wynikami  badań.

e)	Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda patria cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f)	Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:

▪	cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,

▪	zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest

z wynikami badań Cementowni można ograniczyć i wykonać  tylko

badania podstawowe,

▪	ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenia kontroli obejmującej:

-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,

-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść

w palcach i nie rozpadających się w wodzie).

W  przypadku  gdy  wyżej  wymieniona kontrola  wykaże  niezgodności

z  normami, cement nie może być użyty do betonu.

g) Warunki  magazynowania  i  okres  składowania:

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

* składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z boków przed opadami),

* magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu

i ścianach).

-	dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone

w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

-	 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

-	 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę

w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

-  Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych            i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu i nie mieszały się.

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy.

-  Kruszywo grube

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy PN-96/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jago pełnych badań wg PN-96/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:

-	oznaczenia składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

-	oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

(PN-EN 933-4:2001),

-	Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

-	oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

-	oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa              z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i po ponownym sprawdzeniu.

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

-   Kruszywo drobne

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

-	oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,

-	oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-	oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15

(PN-EN 933-1:2000),

-	oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35

i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w normie

PN-S-10040:1999.

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg

PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji

0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy

PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą

-    Domieszki do betonów

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm:

PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera.

Mieszanka  betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy”.

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa

powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub

PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie

i zatwierdzona przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też

za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

-   Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm PN-S-10040:1999, PN-91/S10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali.

Treść atestu powinna być zgodna z  postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyważonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm

Przy średnicach większych niż 12 mm należy stosować drut wiązałkowy

o średnicy 1,5 mm.

-   Materiały spawalnicze

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy:PN-91/M-69430.

-   Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz tworzyw sztucznych.

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

-	drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017,

PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

-    sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,

PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

-	gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-84/M-81000,

-	deskowania uniwersalne powinny być  w dobrym stanie technicznym,

-	do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

Rusztowania

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

►  SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego

do wykonania zamierzonych robót.

Wykonawca  powinien  dysponować  m.in.:

1) do  przygotowania  mieszanki  betonowej:

-  betoniarkami o wymuszonym działaniu,

-  dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnymi świadczeniami

aktualizacji,

-  odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań:

-  sprzętem ciesielskim,

-  samochodem skrzyniowym,

-  żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.

3) do przygotowania zbrojenia:

-	giętarkami,

-	 nożycami

-	prostowarkami,

-	innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.

4) do układania mieszanki betonowej:

-	pojemnikami do betonu,

-	pompami do betonu,

-	wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

-	wibratorami przyczepnymi,

-	łatami wibracyjnymi,

-	zacieraczkami do betonu.

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:

-	szlifierkami do betonu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w  SST „Wymagania ogólne”.

►  TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne

i  spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

►  Transport składników mieszanki betonowej.

Składniki mieszanki n\betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco

i  na własny koszt.

►  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi.

Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić:

segregacja, zmiana konsystencji i składu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco

i  na własny koszt.

►  WYKONANIE  ROBÓT

• Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zapisano w SST „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040:1999,

PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inżynierami do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane

z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin

rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań.

•  Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie

z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera, „Dokumentacją technologiczną”.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

-  Wykonanie deskowań

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Elementy  ulegające  zakryciu  można  deskować  przy  użyciu  tarcicy. Deskowanie

z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych nie niższej klasy niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub

z tworzyw sztucznych  albo masami uszczelniającymi

z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian

z dnem deskowania.

Szczególną uwagę przy wykonaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami

o wymiarach  od  2-4 cm  na  stykach  dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie

w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba  środkami

o działaniu antyadhezyjnym. Środki te  nie mogą powodować  plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia ( wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

-   Rusztowania

Rusztowania należy wykonać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

-   Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. Lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się  szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać

4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą

PN-91/S-10042.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

-   Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać

i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych

i montażowych.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio

w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed

ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek

z  prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się

konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz

w szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie,

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

-	przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm

-	przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jago dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie

i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość

w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d.

-    Wybudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999.

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Zagęszczenie betonu

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy: PN-S-10040:1999.

Przerwy w  betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej

z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

-	usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

-	obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 dni lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne bezpieczeństwa pracy.

-  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura  otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa  przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  -5°C jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową

o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez

beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadów

Przed wystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

-    Pielęgnacja betonu

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy

PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami

i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

►	KONTROLA  JAKOŚCI

•  Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi

w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

•  Zakres kontroli i badań

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na :

-	sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,

-	sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

-	sprawdzeniu stateczności deskowania,

-	sprawdzeniu szczelności deskowania,

-	sprawdzeniu czystości deskowania,

-	sprawdzeniu powierzchni deskowania,

-	sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,

-   sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

-	sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

-	sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancję podaje norma PN-S-10040:1999.

Rusztowania

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem od Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancję podają powyżej przytoczone normy.

Składniki  mieszanki   betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250

i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi

wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub tez za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów,

a wymagane przez Inżyniera.

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobrany próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Mieszanka  betonowa

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999; PN-88/B-06250

i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli „ jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999; PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Wbudowanie  mieszanki  betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą

PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

Pielęgnacja betonu

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250

i niniejszą SST, oraz gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inżynierowi

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych  materiałów.

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział

w badaniach Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola  wykończenia  powierzchni  betonu

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje wyżej przytoczona norma.

Kontrola  sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

-	kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

-	sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania

-	sprawdzeniu betoniarki,

-	sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,

-	sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

-	sprawdzeniu urządzeń do zagęszczenia mieszanki betonowej,

-	sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

►  OBMIAR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1 wylot , 1 m3 betonu,1 kg   zbrojenia wykonanych konstrukcji betonowych       i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

► ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.

► PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej,

1 kg zbrojenia, 1 wlot (wylot) ,  zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie

i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie „Projektu technologii betonowania”,

- wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,

- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,

- oczyszczenie podłoża,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,

- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem

odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

pielęgnację betonu,

- rozbiórkę deskowania i rusztowań,

- usunięcie niedoskonałości powierzchni,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

►  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

-   PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe

i sprężone. Wymagania i badania.

-    PN-88/B-06250 Beton zwykły

-    PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część   1: Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność

-  PN-EN 197-1:2002 Cement. Część   1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.

-   PN-EN 197-2:2002Cement. Część	 2: Ocena zgodności.

-   PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania

i stałości objętości.

-   PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

-   PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- 	PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności

alkaicznej.

-  PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

-  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.

1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.

-  PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

-  PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. : Oznaczenie

kształtu ziarn.

-  PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń obcych.

-  PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń w postaci gliny.

-  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów

mineralnych.

-	PN-77/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

-  PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika

nasiąkliwości kapilarnej.

-  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

-  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność znakowanie

i etykietowanie.

-  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

-  PN-91/S-10042 Obiekty  mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

-	PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

-   PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

-   PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

-  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

-   PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

-   PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

-   PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

i napawania. Ogólne wymagania i badania.

-  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania.

-  PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne

wymagania i badania.

-   PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

-   PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

-   PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

-   PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.

-	PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.

-	PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.

-   PN-84/M-81000Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

-   PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

Inne dokumenty:

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r.,

Nr  207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

-   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr  92, poz. 881),

-   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

5.   B.04.00.00   KANAŁY  RUROWE

►  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu ułożenie kanałów rurowych z rur PCV.

Wykonanie robót ziemnych określa SST nr B.02.00.00

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

► MATERIAŁY

Rury PCV powinny posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do użytkowania.

► SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

►  TRANSPRT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

►  WYKONANIE  ROBÓT

•  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania - układania rur PCV należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać konturowy pomiar sytuacyjno - wysokościowy.

►  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót oraz ich zakończeniu powinny obejmować:

-	sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją

-	kontrola prawidłowości wytyczenia robót w terenie

-	sprawdzenie przygotowania terenu

-	ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”

► OBMIAR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiarową jest „1 mb”

►  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Część ogólna”. Roboty związane

z układaniem rur PCV uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszym SST i wymogami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania      z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej   dały wynik pozytywny.

►  WARUNKI  PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Część ogólna”. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb.

Cena jednostkowa obejmuje:

-	prace pomiarowe i przygotowawcze,

-	oznakowanie robót,

-	wykonanie podsypek,

-	wykonanie przyczółków,

-	ułożenie rur typu PCV,

-	przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zaleconych przez Inżyniera,

-	oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

►  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

- PN-S-02205:1998 drogi samochodowe

Roboty ziemne Wymagane badania

-  PN-B-11111:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

-  PN-71-B-02710 kanalizacja zewnetrzna

-  PN-B-12081:1996 Urządzenia

-  PN-B-12096:1997 wodne melioracje

Inne dokumenty:

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

-  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

-	Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

-	Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

(Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

-  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),

-   Warunki techniczne robót instalacyjnych

-   Warunki techniczne robót inżynierskich