ZP 271.2.2011

Załącznik nr 8 SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG

POŁOŻONYCH  NA TERENIE MIASTA I GMINY RZEPIN

III . Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na  drogach  gruntowych na terenie Gminy Rzepin  w następującym zakresie:

· profilowanie istniejących podłoży równiarką w celu likwidacji nierówności,

· dostarczenie i rozłożenie destruktu warstwą o grubości średnio 15  cm

· mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem ,

· ręczne wyrównanie krawędzi do wymaganej szerokości

Ilość robót –  ok. 4000 m2

W ofercie należy określić cenę za wykonanie 1 m2 nawierzchni  z destruktu na drogach gruntowych

# II.Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltobet. gr.4-6 cm

m. Rzepin

- Bohaterów Radzieckich  -  85 m2

- Poznańska			-  24 m2

- Plac Ratuszowy              -    5 m2

- Świerczewskiego		-   2m2

- H.Sawickiej			-   4 m2

## R A Z E M :                 -  120 m2

III. Wykonanie  remontu metodą sprysku

W ciągach wszystkich pozostałych ulic wykonać remont metodą sprysku podciśnieniowego z użyciem grysów i emulsji asfaltowych na gorąco.

Ilość robót – 2000 m2

W ofercie należy określić koszt  jednej tony wykonania sprysku