RGKŚI.271.2.2021.AP                                                                                        Załącznik Nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania

Dostawa samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”

(zwanego dalej samochodem).

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON)

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający określa poniżej wymagane warunki techniczne, eksploatacyjne oraz wyposażenie samochodu 9-cio osobowego:

| l.p. | Wymagania żądane przez Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia (samochodu) |
| --- | --- |
| OGÓLNE INFORMACJE |
| 1. | samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 r. |
| 2. | samochód: typ MIKROBUS 9-osobowy |
| 3. | liczba miejsc siedzących: 9 (8 + kierowca) |
| 4. | dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawień prawa jazdy kat. B |
| SILNIK |
| 5. | silnik diesla wysokoprężny, liczba cylindrów - 4, pojemność silnika: minimum 1950 cm3 |
| 6. | moc silnika min. 110 kW (kilowat) |
| 7. | skrzynia biegów: manualna min 5 - biegowa |
| WYMOGI TECHNICZNE POJAZDU DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: |
| 8. | wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej nie większe niż 8,5 litrów/100 km |
| 9. | emisja dwutlenku węgla (CO2) w cyklu jazdy mieszanej maksymalnie 220 g/km, emisja tlenków azotu (NOx) maksymalnie 0,08 g/km, emisja węglowodorów (HC+NOx) maksymalnie 0,17 g/km, emisja cząstek stałych (PM) maksymalnie 0,005 g/km |
| NADWOZIE |
| 10. | rozstaw osi min. 3500 mm, długość pojazdu nie mniejsza niż 5900 mm, |
| 11. | drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony wraz z podestem wysuwanym, drzwi tylne dwuskrzydłowe, |
| 12. | Szyby przyciemniane w kabinie, elektrycznie podgrzewana przednia szyba |
| 13. | lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane i sterowane elektronicznie |
| 14. | Reflektory Bi-Xenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej, przeciwmgielne światła przednie, światła do jazdy dziennej oraz światła z funkcja statycznego doświetlenia zakrętów, funkcja automatycznego włączania świateł mijania |
| 15. | lakier metalizowany – kolor ciemny szary |
| 16. | Felgi ze stopów lekkich, lakierowane na kolor czarny. |
| BEZPIECZEŃSTWO |
| 17. | system ESP (Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadania) |
| 18. | system ABS (system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania lub równoważny spełniający podobne zadania) |
| 19. | System EDS (elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego lub równoważny spełniający podobne zadania) |
| 20. | system ASR (System kontroli trakcji, zabezpieczenie przed poślizgiem podczas ruszania, pokonywania wzniesienia czy przy przyspieszania za zakręcie - lub równoważny spełniający podobne zadania) |
| 21. | System HSA – asystent ruszania pod górę, asystent podjazdu, układ wspomagający ruszanie pod górę) |
| 22. | System blokady zapłonu lub rozwiązanie równoważne /np. immobiliser/, |
| 23. | Układ wspomagania awaryjnego hamowania |
| 24. | System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu |
| 25. | Czujniki parkowania przednie, tylne, boczne oraz kamera przód i tył wraz z oświetleniem LED |
| 26. | Centralny zamek, zdalne sterowanie centralnego zamka z pilota, akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zaryglowaniu drzwi |
| 27. | System zabezpieczenia przed wlaniem niewłaściwego paliwa |
| 28. | System kontroli obciążenia pojazdu |
| 29. | System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu |
| 30. | Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy |
| 31 | Osłona silnika |
| WNĘTRZE SAMOCHODU |
| 32. | układ foteli przednich 1+2, podgrzewane fotele, elektryczna regulacja fotela kierowcy, regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy, podłokietnik kierowcy, poduszki powietrzne, regulacja fotela kierowcy min. w 4 kierunkach Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń w przedziale pasażerskim, Możliwość pochylania oparć w tylnych rzędach siedzeń kanapa trzymiejscowa w drugim rzędzie siedzeń lub 3 niezależne fotele kanapa trzymiejscowa w trzecim rzędzie siedzeń lub 3 niezależne fotele |
| 33. | winylowa wykładzina na podłodze |
| 34. | oświetlenie przedziału pasażerskiego |
| 35. | elektrycznie opuszczane szyby |
| 36. | Kierownica wykończona skórą |
| 37. | Rozsuwane okna w 2-gim rzędzie |
| 38. | Przyciemniane szyby w kabinie, ciemne w tylnej części |
| 39. | Przestrzeń pasażerska o wysokości min. 160 cm. |
| POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |
| 40. | klimatyzacja przód i tył samochodu |
| 41. | Nagrzewnica z alarmem obwodowym |
| 42. | Nawigacja satelitarna z radiem cyfrowym DAB, funkcja wzywania pomocy, sterowanie z kierownicy oraz głosem, system rozpoznawania znaków drogowych, wyświetlacz dotykowy 8” |
| 43. | radioodtwarzacz, |
| 44 | Zestaw głośnomówiący Bluetooth |
| 45. | Inteligentny, aktywny tempomat |
| 46. | dwa kluczyki składane |
| 47. | trójkąt ostrzegawczy, podnośnik i klucz do kół, apteczka samochodowa oraz gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym |
| 48. | Komputer pokładowy |
| 49. | Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu |
| 50. | Koło zapasowe z zestawem narzędzi |
| 51. | System „start-stop” |
| 52. | Chlapacze z przodu |
| 53. | Przystosowanie do rozruchu przy -25 stopni Celsjusza |
| 54. | Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu |
| 55. | Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi |

- Samochód o ww. wymaganiach technicznych i eksploatacyjnych musi być przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej i posiadać:

- Komplet najazdów dla wózków inwalidzkich: aluminiowe, teleskopowe o długości (po rozłożeniu) nie mniejszej niż 2 m, i szerokości najazdu nie mniejszej niż 20 cm.

- uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego – 2 szt.,

- komplet pasów atestowanych ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych,

- dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu,

- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych)

- homologację do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Warunki dostarczenia samochodu:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, fabrycznie nowy, spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące 
w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej

- oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,

- Wykonawca wraz z samochodem dostarczy:

- instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- inne dokumenty wymagane prawem (w języku polskim) niezbędne m. in. 
do zarejestrowania samochodu (jeżeli pojazd nie został do dnia przekazania zarejestrowany)

- Wykonawca udzieli na oferowany samochód gwarancji:

- mechanicznej (bez limitu kilometrów) obejmującej silnik, podzespoły mechaniczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne wyposażenie – na okres minimum 24 miesiące od daty odbioru samochodu

- na powłoki lakiernicze obejmujące nadwozie oraz inne elementy lakierowane - 
na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru samochodu

- na perforację elementów nadwozia - na okres minimum 72 miesiące od daty odbioru samochodu

Uwaga: okres gwarancji mechanicznej samochodu, okres gwarancji na powłoki lakiernicze samochodu oraz okres gwarancji na perforację elementów nadwozia samochodu są kryteriami oceny ofert.